## Slide 1: Bergstraat - Knokstraat

## Slide 2: Programma
Verwelkoming
Projectgebied
Aanleiding werken
Plannen (toelichting door studiebureau Cnockaert)
  Wegeniswerken
  Rioleringswerken
Afkoppeling op privaat domein
Timing
Tijd voor vragen

## Slide 3: Projectgebied

## Slide 4: Aanleiding: verkeersveiligheid
  Bergstraat is geselecteerd op het Bovenlokale Functionele Fietsroutenetwerk als Fietsfondsproject
    Start Aalbekeplaats richting centrum Rollegem
      Visie voor volledige tracé uitgewerkt (vervolg)
  De fietssuggestiestroken, fietspaden en herstel van de voetpaden langs het fietspad wordt volledig gefinancierd door de Provincie West-Vlaanderen in kader van het Fietsfonds.
  Doelstelling
Bevorderen van de verkeersveiligheid voor de fietsers.
Fietscomfort verhogen.
Bevorderen van duurzame verplaatsingen met de fiets.
Optimaliseren van de leefbaarheid o.a. creëren van een aangename omgeving.
Veilige aansluiting van de fietsvoorzieningen op de rand van het projectgebied realiseren.
Waar mogelijk: vergroening langs het traject waarbij het landschap versterkt wordt.

## Slide 5: Aanleiding: verkeersveiligheid
  Doelstelling
Bevorderen van de verkeersveiligheid.
Fiets- en voetgangerscomfort verhogen.
Bevorderen van duurzame verplaatsingen met de fiets.
Optimaliseren van de leefbaarheid o.a. creëren van een aangename omgeving.
Veilige aansluiting van de fietsvoorzieningen op de rand van het projectgebied realiseren.
Vergroening langs het traject waarbij het landschap versterkt wordt.

## Slide 6: Aanleiding: riolering
  Op heden: aansluiting vuilwater Bergstraat/Luignestraat op Markebeek via terrein VDC
  Toekomst
    Afvalwater richting waterzuivering Aalbeke
    Regenwater moet ook omgelegd worden via openbaar traject

## Slide 7: Effectieve werken
  Voorbereidende nutswerken
    Nieuwe openbare verlichting
    Aanleg nieuwe waterleiding
    Aanleg nieuwe hoogspanning
    Verzwaring nodig bestaand net? Geef dit nu al door
  Rioleringswerken
  Wegeniswerken

## Slide 8: BERGSTRAAT-KNOKSTRAAT Wegenis en rioleringsontwerp
Bureau Cnockaert – Urban Engineering 6/10/2022

## Slide 9: Beschrijving werken Bergstraat-Knokstraat
Vernieuwen van de wegenis in de Bergstraat en Knokstraat
Verbeteren van de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers : financiering Provincie voor fietssuggestiestroken, fietspaden en herstel voetpaden langs fietspad in de Bergstraat.
Vernieuwen van de rioleringen > subsidies VMM voor aanleg gescheiden riolering stelsel (regenwater en afvalwater) in de Bergstraat en Knokstraat

## Slide 10
WEGENIS

## Slide 11
De randvoorwaarden van het ontwerp :
Fietsinfrastructuur met visie voor de toekomst
De veiligheid van de fietsers en voetgangers garanderen met behoud van doorgang kleitransporten
Bomen behouden in de Bergstraat
WEGENIS Bergstraat

## Slide 12: Zone tussen Vondelstraat en toegang parkings bedrijf Vandecasteele
doortrekken van de fietssuggestiestroken tot voorbij het kruispunt met de Knokstraat.

## Slide 13: Zone tussen Vondelstraat en toegang parkings bedrijf Vandecasteele

## Slide 14: Zone Open ruimte
Fietspaden, deels achter de bomen
Nieuwe gracht

## Slide 15: Zone Open ruimte
Fietspaden, deels achter de bomen

## Slide 16: Zone tot voorbij kruispunt Wolverijdreef
Fietspaden
Fietspaden, langs de rijweg
Voetpad aan de zuidzijde
Bomen behouden

## Slide 17: Zone tot voorbij kruispunt Wolverijdreef
Fietspaden, langs de rijweg
Voetpad aan de zuidzijde
Fietspaden, langs de rijweg
Voetpad aan de zuidzijde
Fietspaden

## Slide 18: Zone tot voorbij kruispunt Wolverijdreef
Fietspaden
Fietspaden, langs beide zijden van de rijweg + verharde zijstrook

## Slide 19: Zone voorbij kruispunt Wolverijdreef
Fietspaden, langs de rijweg
En zijstroken tot de rooilijn van +/- 80cm

## Slide 20
De randvoorwaarden van het ontwerp :
VOORSTEL éénrichtingsverkeer te behouden (Bergstraat  Moeskroensesteenweg)
Bredere voetpaden
Leefbaarheid versterken door groen
WEGENIS Knokstraat

## Slide 21: Deel thv het bedrijf Vandecasteele
Voetpad verbreden en groenzone/ontharden
referentiebeeld

## Slide 22: Deel thv het bedrijf Vandecasteele
Voetpad verbreden en groenzone/ontharden
referentiebeeeld
Zebrapaden Bergstraat
Accent materialen aan bedrijf: uitgewassen beton okerkleurig

## Slide 23: Deel thv vanaf bedrijf Vandecasteele tot Moeskroensesteenweg
Parkeerstrook en bomen
Parkeerstrook en bomen
Algemeen: afwisselende parkeerstroken en beplante boomvakken

## Slide 24
Afwisselende parkeerstrook
Deel thv vanaf bedrijf Vandecasteele tot Moeskroensesteenweg
Beplante boomvakken

## Slide 25: Riolering

## Slide 26: Riolering
Aansluiten op de Moeskroensesteenweg
Aansluiten op de riolering vanaf de Vondelstraat
Verlaten van bestaande afvoer onder bedrijf VDK
Nieuwe langsgracht

## Slide 27
Rioleringswerken
  Nieuwe huisaansluitputjes

## Slide 28
Rioleringswerken
  Knokstraat: Tussen Moeskroensesteenweg en Bergstraat

## Slide 29
Rioleringswerken
  Bergstraat: Tussen Vondelstraat en Bergstraat 79/102

## Slide 30: Afkoppeling op privaat domein
Wat is afkoppelen
  Scheiden van hemelwater en afvalwater
Waarom afkoppelen?
  Verplichting VLAREM II
  - Afvalwater naar zuiveringsstation van Aalbeke
  - Regenwater naar de waterlopen (in dit geval de Markebeek)

## Slide 31: Afkoppeling op privaat domein
Hoe afkoppelen
Half- en open bebouwing
Gesloten bebouwing
  100% van verharde opp. afgekoppeld
  Alles waarvoor geen werken IN huis
  noodzakelijk zijn
  Alles waarvoor geen werken IN huis noodzakelijk zijn

## Slide 32: Afkoppeling op privaat domein
U staat er niet alleen voor:
Afkoppelingsadviseur aangesteld door Stad Kortrijk komt langs voor opmaak afkoppelingsdossier (gratis).
Verzamel op voorhand zo veel mogelijk info.
Zorg er voor dat putjes toegankelijk zijn, voorzie eventueel sleutels
Subsidie van maximaal 1000,00 Euro per afkoppelingsdossier (na positieve keuring)
1e Keuring door stad Kortrijk
Vragen of problemen, contacteer dan zeker de projectleiding.
https://www.kortrijk.be/producten/scheiding-regen-en-afvalwater-afkoppelen

## Slide 33: Afkoppeling op privaat domein
Afkoppelingsadviseur
Védébé studiebureau De Vlaamse Staak 14, 1745 Opwijk Tel: +32 (0)52 69 60 60 Email: info@vdb-studiebureau.be

## Slide 34: Partners en subsidies
Medeopdrachtgever: Provincie West-Vlaanderen fietspaden Bergstraat
Subsidie 75% rioleringskost VMM

## Slide 35: Timing
Opmaak aanbestedingsdossier voorjaar 2023
Publicatie en aanstellen aannemer medio 2023
Start der werken 2e helft 2023
Gefaseerde uitvoering
Eind der werken voorzien eind 2024
Voor start der werken tweede bewonersoverleg waar details rond uitvoering worden toegelicht (minderhindermaatregelen, details rond planning en toegankelijkheid, …)

## Slide 36: Tijd voor vragen
Individuele vragen?
  Stad Kortrijk
  Dienst stadsvernieuwing en omgevingsbeleid
  Projectleiding: laurence.singier@kortrijk.be of 056 27 83 20
  Gebiedswerking: trui.dejonghe@kortrijk.be
  https://www.kortrijk.be/aalbeke/knokstraatbergstraat
  Contact Provincie West-Vlaanderen
  Dienst Mobiliteit en Infrastructuur
  mobiliteit@west-vlaanderen.be